الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

شعبة : تقني رياضي ﴿ اختبار الفصل الأول في مادة االتكنولوجيا ﴾

القسم:3 ت ر(هندسة كهربائية)

نظام آلي لثقب ومراقبة قطع ميكانيكية

- هدف التألية : يجب على النظام أن ينجز بصفة مستمرة تثقيب ومراقبة لقطع فولاذية

- وصف الكيفية:

للنظام أربعة وظائف هي :

  - وظيفة التحميل

  - وظيفة الانتقال الأفقي لنظام التثقيب

  - التثقيب

  - المراقبة

تأتي القطعة إلى مركز التصنيع مثقوبة بثقب أول يتم الكشف عليه بنظام يحتوي على خلية      كهروضوئية ليتقدم النظام بواسطة محرك خطوة ـ خطوة بعدد من الخطوات يوافق البعد بين الثقبين المرغوب فيه ، ليتم بعد ذلك ثقب الثقب الثاني . وعند نهاية التثقيب يرجع النظام إلى وضع الراحة ويطلق صوت منبه يدل على نهاية العملية وذلك بغلق التماس المؤجل KT.

- بعض التوضيحات على وظيفة مراقبة القطع:

- يحتوي مركز المراقبة على خلية كهروضوئية "y" فيها ثنائية ليزر (diode laser) مثل جهاز قارئ الأقراص  سيديروم ( CD ROM) التي تنتج شعاع ليزر مركّز جدا ( شكل 1 ). يضيء هذا الشعاع ترانزستور ضوئي حساس لأشعة ليزر. الثنائية وترانزستور مركبان على حامل يحركه محرك خطوة ـ خطوة نحو اليمين ونحو اليسار .

- في حالة الراحة ينعكس الشعاع الناتج من الثنائية على القطعة ثم ينعكس على المرآة  ليضيء الترانزستور فيغذى المحرك شكل (1) وكل خطوة تكافئ انتقال 1mm .

-  عند كشف الثقب الأول ينطلق نظام عدّ الخطوات للمحرك. وبعد قطع30mm يتوقف المحرك خطوة ـ خطوة وتبدأ عملية تثقيب الثقب الثاني .

- التحليل الوظيفي:

الوظيفة العامة:

- المناولة الهيكلية:

- اختيارات تكنولوجية :

  - دارة الخلية الكهروضوئية:

  - دارة التنبيه الصوتي:

- التغذية:

220/380v~ 50

التغذية 5V :

- اختيار المنفذات والمنفذات المتصدرة:

الأجهزة الكهربائية:

| الجهاز | النوع | التحكم | الخصائص |
| --- | --- | --- | --- |
| M3 | محرك تيار مستمر مستقل الحث | ملامس KM3 220v= | متحرض: -220v 1Ω محرض: 0,5A -120Ω |
| M2 | محرك لا تزامني 3~ اتجاهين للدوران ،اقلاع نجمي مثلثي مزود بمكبح بغياب التيار | ملامسي التغذية ~ 220v ملامس الاقلاع النجمي ~220v ملامسالاقلاع المثلثي ~24v | U=220v/380v 480w 1A.. Cosφ=0,8 1460tr/mn |
| M1 | محرك خطوة-خطوة | SAA1027 | أحادي القطبية مغناطيس دائم ذو قطبين 4 أطوار: SLOSYN MP |

- الأسئلة

- التحليل الوظيفي:

  - أكمل التحليل الوظيفي التنازلي ( نشاط بياني A-0 ) على وثيقة الإجابة صفحة 7.

- إنجازات تكنولوجية:

2. أكمل على وثيقة الإجابة (صفحة7) دارة الاستطاعة الموافقة للمحرك M2

3. نريد ثقب قطع من معادن مختلفة هذا يستوجب تغيير سرعة دوران المحرك M3  وذلك بتغيير توتر

التغذية للمحرض.

  - أكمل رسم المقوم مستعملا التقويم بجسر قريتز (Graetz) بتحكم.على وثيقة الإجابة صفحة 8 .

  - أكمل رسم إشارات المقوم إذا اعتبرنا tR = 5 ms :  .على وثيقة الإجابة صفحة رقم 8.

- التحليل المادي:

    - اشرح بإيجاز كيفية تشغيل التركيب شكل 4 مستعينا بالشكل رقم 1  باعتبار أن الترانزستورين T1  و T2

يعملان في حالة تبديل.

    - اعتمادا على وثائق الصانع للترانزستور T1(2N2222A) وباعتبار :R1 = 10kΩ  (شكل 4)

احسب قيمة المقاومة R2

    - التركيب شكل 5 صفحة 3 يحتوي على طابقين :

  - حدد وظيفة كل طابق منهما.

  - أوجد القيمة العظمى للتوتر في النقطة  A .إذا كان :

  - ما هو الشرط الواجب تحقيقه حتى نتحصل على التوتر في B يساوي التوتر في النقطةA

مستعينا بوثائق الصانع للثنائي .

    - أين تكون نقطة الاستقرار السكوني للترانزستور T3  ، ولماذا نستعمل اترانزستورين؟

    - احسب مردود الطابق الثاني  شكل5  صفحة 3

- التغذية

      - اعتمادا على مواصفات المحول TR1 واعتبار أن: Pf = 0.1 w . Pj = 0.05 w , . احسب:

  - التيار الثانوي الاسمي .

  - مردود المحول من أجل التيار الاسمي ومعامل استطاعة cosφ = 0.8 :

    - أحسب القيمة المتوسطة للإشارة المقومة للسؤال رقم 3 - b

- أجهزة الاستطاعة:

    - نعتمد على لوحة المواصفات للمحرك :M2   أحسب :

  - الاستطاعة الممتصة

  - عدد الأقطاب

  - الانزلاق.

  - إذا كانت المقاومة بين طورين هي : Ω 0.24  وكانت الضياعات في حديد الساكن 6W

- احسب العزم المغناطيسي المنقول.

- احسب الضياع بمفعول جول في الدوار.

  - بإهمال الضياعات الميكانيكية احسب مردود المحرك.

    - اوجد عدد الدورات التي ينجزها المحرك خطوة ـ خطوة لكي يتمكن من تقديم نظام التثقيب فوق

مكان الثقب الثاني اذا كان التحكم بخطوة كاملة.

سلم التنقيط:

| السؤال | س1 | س2 | س3 | س4 | س5 | س6 | س7 | س8 | س9 | س10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| النقطة | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.5 | 6 | 1 |
| المجموع | 20/20 |

      - وثائق الصانع

- اترانزستور 2N22 22A

| P(mw) | VBE(v) | VCEsat(v) | β |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 0.6 | 0.2 | 100 |

- الدارة المندمجة :Ua 741

- الثنائي 1N4148 :

| unit | 1N4148 | symbol | Parameter |
| --- | --- | --- | --- |
| V | 1 | VF | Maximum forward voltage |
| mA | 150 | IAV | Maximum forward current |
| mw | 500 | PTOT | Power dissipation |

- المحول

| S(va) | U20(v) | U1n(v) |
| --- | --- | --- |
| 12 | 12 | 220 |

وثيقة الاجابة رقم1

1. التحليل الوظيفي التنازلي:

        - 1- طاقة         2- تعليمات الاستغلال          3- تقرير

2. دارة الاستطاعة للمحرك M2 :

      - دارة المقوم بتحكم:

4- رسم إشارات المقوم:

القسم 3ت ر تصحيح اختبار الفصل الأول

لمادة التكنولوجيا شعبة:الهندسة الكهربائية

. التحليل الوظيفي التنازلي:

قطعة مثقوبة                 قطعة مقدمة                       قطعة محملة

2

تأجيل           2                     2                          2                    عدد الخطوات

1	1	1	1

3	3	3

نظام مراقبة                   نظام  تثقيب                   نظام   تقديم	   نظام   	تحميل

        - 1- طاقة         2- تعليمات الاستغلال          3- تقرير

2. دارة الاستطاعة للمحرك M2 :

      - دارة المقوم بتحكم:

4- رسم إشارات المقوم:

ج4  : عندما لا يوجد ثقب تنعكس الأشعة على قاعدة اترانزستور الضوئي T2  ليصبح متشبعا ومنه VCE SAT= 0

VBE T2=0  مما يؤدي إلى حصر الترانزستور  T1    = VCC  VCE                                          Y=0

عند وجود ثقب تحجب الاشعة عن اترانزستورT2  ليصبح في حالة حصر وتصبح الوصلة قاعدة باعث لترانزستور T1           مستقطبة في الاتجاه المباشر          T1 في حالة تشبع      Vce = 0V  ومنه    y=1

ج5 :                                    VCC = L2 I2 + VCE SAT

VCC = R1 IB + VBE SAT

I = 4.4 10-4 A

R2 = 108 Ω

ج6: a : وظيفة الطابق الأول : تضخيم الإشارات الضعيفة  باستعمال مضخم عملي .

.b : وظيفة  الطابق الثاني مضخم استطاعة صنف β

Ve = 100 I + 103 I + VA   ………..(1)

Ve = R I = 100 I    =>    I =Ve/100 …(2)

Ve = Ve + 10Ve + VA

VA=  -10 Ve

c: آن يكون التوتر Vbe  للترانزستور يساوي توتر عتبة الثنائي D1 أي  1V

d : تكون نقطة الاستقرار السكوني للترنزستور T3   في منطقة الحصر (Ib = 0)

ونستعمل ترانزستورين متكاملين ليضخم كل واحد منها نوبة .

e: حساب المردود:

ج7: a:                           	S = U20.I2n

b:

ت.ع :

ج8 :

Vmoy = 180 V

ج9 :a:

:        b

عدد الاقطاب = 2P  2 =

c: الانزلاق

Ptr = Ctr . Ωs .

:     d

:                            e

ج10 : المحرك خطوة خطوة ذو مغناطيس دائم   احادي القطبية اربعة اطوار .

عدد الخطوات = 4 خطوات             كل خطوة    1mm

الدورة =      4mm

عدد الدورات =      = 7.5     دورة

# Text boxes

Y

R1

R2

T1

T2

+5V

16Ω

+E(15v)

-E(15v)

T3

T4

D1

D2

R5

R6

1KΩ

-

+

100Ω

M2 نحو المحرك

12V =

5V=

220V=

220V=

تغذية المحرك M3

1

2

3

N

الشكل 1

الشكل 2

الشكل 3

ومراقبة

تقرير

T1 (2N2222A)

T2 (BPX81)

شكل 4

Ua 741

KT

شكل 6

A

B

شكل 5

شكل 7

220/380 V 50HZ

قطعة

قطعة

مثقوبة

ومراقبة

Q

M2

3~

KM امام

KMخلف

KMΔ

KMΥ

F

1

2

3N

UC(t)

220 ~

KM3

المحرض

t(s)

Ue(t)(v)

أثقب القطعة

قطعة

راقب القطعة

قدم القطعة

حمل القطعة

UAK(t)

UC(t)

t(s)

t(s)

t(s)

UGK(t)

t(s)

UAK(t)

t(s)

t(s)

UC(t)

UGK(t)

t(s)

Ue(t)(v)

UC(t)

KM3

المحرض

220 ~

KMΔ

KMΥ

M2

3~

F

KM امام

KMخلف

Q

1

2

3N