وزارة التربية الوطنية

القسم : 3 تقني رياضي هندسة مدنية                                                         المـدة : 4 ســا

إختبار الفصل الأول في مادة التكنولوجيا

- المسألة الأولى : 06 نقاط

يمثل الشكل المقابل مقطع عمودي لمبنى :

- عرف الغماء .

- هل الغماء الممثل بالشكل قابل للإستعمال؟ علل؟

- سم العناصر المرقمة من 1 إلى 8 .

- أحسب إرتفاع القامة (h) في العنصر 8 ثم أحسب عرض النائمة (g) من أجل خطوة متوسطة ، (عدد الدرجات يساوي 10 ) .

- المسألة الثانية : 04 نقاط

في المبنى السابق يخضع العمود الأكثر

تحميلا إلى قوة إنضغاط (N= 90 KN)  وطوله (L= 4 m)

المطلوب :

-  أحسب طول ضلع العمود علما أن مقطعه مربع الشكل ، و أن 10daN/cm2 .

-  أحسب مقدار التقلص في هذا العمود علما أن E= 2.5 x 104 daN/cm2 .

- المسألة الثالثة : 08 نقاط

النظام المثلثي الذي يشكل غماء المبنى السابق هو كما يوضحه الشكل أدناه :

المطلوب :

- تحقق من طبيعة النظام .

- أحسب ردود الأفعال في المسندين B ، A حتى يتزن النظام .

- أحسب الجهود الداخلية في القضبان (بتطبيق طريقة عزل العقد) .

- لخص النتائج في جدول .

- أحسب مساحة مقطع المجنب المناسب الذي يحقق شرط المقاومة و الذي

ينتج فيه جهد أعظمي N = 20 KN  .

يعطى :

F = 4.8 KN ،  sin =  ،  cos=  ، =150daN/cm2

- المسألة الرابعة : 02 نقاط

- - عرف السطوح .

- - أذكر بإختصار وظائفها .

تصحيح الإختبار

المسألة الأولى : 06 نقاط

- الغماء هو الفراغ المحصور بين السقف و الغطاء و قد يكون مستعملا أو غير مستعمل .

- نعم الغماء الممثل بالشكل قابل للإستعمال لأن إرتفاعه يساوي 3.00 م .

| الرقم | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| العنصر | أساس | رافدة | جدار | باب | نافذة | مزراب | غطاء | مدرج |

- إرتفاع القامة (h) :

H  - 0.02- (- 1.67 )  1.65 m 165 cm

h  H/10  16.5 cm

عرض النائمة (g) :

2h+g  64 cm

g  31 cm

- المسألة الثانية: 04 نقاط

ــ طول ضلع العمود :      N /S < S>N /  

S > 900 cm2      a  30 cm

ــ مقدار التقلص :                  L / L      E . 

/ E =1.6 mm                                             L . L

- المسألة الثالثة: 08 نقاط

- النظام محدد سكونيا لأن :               n = 8  ، b = 13

2 n – 3 = 16 – 3 = 13 = b

- ردود الأفعال :            HA = 0       ، VA = VB = 12 KN

- الجهود الداخلية :  NAC = 9.6 KN)     ، NAK = - 12 KN (،( NCK = 0 ، NCD = 9.6 KN )

NKH = - 8 KN)  ، NKD = - 4 KN (،( NHG = - 8 KN ، NHD = 4.8 KN )

| القضيب | الجهد (KN) | الطبيعة |
| --- | --- | --- |
| AC BE | 9.6 | شد |
| AK BG | 12 | إنضغاط |
| CK EG | 0 | تركيبي |
| CD ED | 9.6 | شد |
| KD GD | 4 | إنضغاط |
| KH HG | 8 | إنضغاط |
| HD | 4.8 | شد |

- الجدول :

- مساحة مقطع المجنب المناسب :  N /S < S>N / 

S > 13.33 cm2

- المسألة الرابعة: 02 نقاط

- -  السطوح هي الأرضيات (البلاطات) العليا لمبنى بطابق أوأكثر و هي مساحات أفقية أو مائلة  .

- – وظائفها :      الغلق     ،       الحماية     ،      الحمل  .