إختبار الفصل الأول في مادة تكنولوجيا

القسم : 3 تقني رياضي ( هندسة مدنية ) المدة : 4 ساعات

I – التقديم نريد دراسة منشأ معدني يحتوي على مجموعة من العناصر من بينها :غماء ، عمود معدني و مدرج.

1/2

المسألة الثانية : دراسة العمود المعدني ( 06 ن ) الهيكل الثلاثي يرتكز على أعمدة معدنية . المطلوب عرف العمود و حدد تصنيف الأعمدة حسب المادة المكونة أولا ثم حسب وضعيتها ثانيا. يتعرض العمود إلى قوة انضغاط N=72 KN مقطعه على شكل مجنب IPE 100 . تحقق من مقاومة العمود علما أن الإجهاد المسموح به σ = 16 KN/cm² أحسب طول هذا العمود L علما أن kg/cm² E= 2x106 و قيمة التقلص ∆L= - 1.747 mm لشحن الأعمدة المعدنية مسبقة الصنع من المصنع إلى ورشة الإنجاز استعملنا رافعة وحبلين : إذا كان ثقل العمود المعدني P = 0.41 KN أحسب قيمة الجهد في كلا الحبلين NA و NB . المسألة الثالثة : دراسة المدرج ( 04 ن ) نريد إنجاز مدرج مستقيم ذو قلبتين متوازيتين للانتقال من الطابق الأرضي إلى الطابق العلوي الذي ارتفاعه H . إذا كان عدد الدرجات n = 20 و القائمة h= 17.5 cm . أحسب ارتفاع الطابق H . حدد عرض الدرجة ( النائمة ) g . جدول خصائص المجنب IPE

2/2

إختبار ( التصحيح النموذجي مع سلم التنقيط )

القسم : 3 تقني رياضي ( هندسة مدنية ) المدة : 4 ساعات

1 - التأكد من نوع النظام b = 5 n = 4

3 – حساب الجهود الداخلية في القضبان العقدة" "A العقدة" "C العقدة" "B 4 – الجدول طبيعته الجهد (KN ) القضيب العقدة إنضغاط 90 AD A إنضغاط 126 AC إنضغاط 126 CB C إنضغاط 48 CD شد 174 BD B 5 – التحقق من شرط المقاومة شرط المقاومة محقق لأن المسألة الثانية : دراسة العمود المعدني ( 06 ن ) 1 – تعريف العمود الأعمدة عبارة عن عناصر شاقولية تمثل جزءا من الهيكل الحامل ، تتميز بثلاثة أبعاد منهما بعدان متقاربان صغيران في المستوى الأفقي يمثلان طول و عرض المقطع العرضي للعمود، و بعد ثالث كبير في المستوى الشاقولي يمثل الإرتفاع. 2– تصنيف الأعمدة * حسب المادة المكونة: - أعمدة من الخرسانة المسلحة. - أعمدة فولاذية. - أعمدة خشبية. * حسب الوضعية : - أعمدة جانبية - أعمدة داخلية - أعمدة زاوية 3– التحقق من مقاومة العمود شرط المقاومة محقق لأن 4– حساب طول العمود 5– حساب الجهد في الحبلين المسألة الثالثة : دراسة المدرج ( 04 ن ) 1 - حساب ارتفاع الطابق H 2 - حساب عرض الدرجة ( النائمة ) g

# Text boxes

A

C

F2=120 KN

D

F1=180 KN

B

شكل02

10 cm

9cm

المطلوب

- تأكد أن الهيكل المقترح محدد سكونيا.

- أحسب ردود الفعل في المسندين A و C .

- باستعمال الطريقة التحليلية (عزل العقد ) أحسب

الجهود الداخلية في قضبان الهيكل وعين طبيعتها.

- دون النتائج المحصل عليها في جدول.

- تحقق من شرط المقاومة إذا كانت القضبان

ذات مقطع دائري مفرغ  ( شكل 02 )علما

ان   σ = 16 KN/cm²

شكل 01

| S (cm²) |  | e (mm) | a (mm) | b (mm) | h (mm) | IPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.3 | 34.2 | 5.7 | 4.1 | 55 | 100 | 100 |
| 13.2 | 53 | 6.3 | 4.4 | 64 | 120 | 120 |
| 16.4 | 77.3 | 6.9 | 4.7 | 73 | 140 | 140 |
| 20.1 | 109 | 7.4 | 5.0 | 82 | 160 | 160 |

المسألة الأولى :    دراسة الغماء  ( 10 ن )

#### أ: عرف الغماء

#### ب:أذكر العناصر المكونة للغماء.

جـ : الشكل الميكانيكي للهيكل الثلاثي موضح في الشكل  01  حيث :

A                      : مسند مزدوج

C             : مسند بسيط

- الدراسة II

0.5 m

0.5 m

4.00 m m

A

B

02ن

02ن

01 ن

0.5 m

0.5 m

4.00 m m

P= 0.41KN

B

A

NA

NB

01 ن

01 ن

01 ن

01 ن

01 ن

01 ن

?

شد

0.5 ن

01 ن

0.5 ن

B

NBC

β

NBD

F2

إنضغاط

إنضغاط

0.5 ن

0.5 ن

NCA

NCB

VC

C

NCD

إنضغاط

إنضغاط

0.5 ن

0.5 ن

0.5 ن

VA

NAC

HA

α

A

NAD

شكل02

0.5 ن

0.5 ن

0.5 ن

2 - حساب ردود الأفعال

01 ن

b = 2n – 3 ; 5 = 2 x 4 – 3

5 = 8 – 3

5 = 5  →   النظام محدد سكونيا

?

2.1 m

1.5 m

VC

VA

C

B

A

HA

F2=120 KN

2m

F1=180 KN

D

المسألة الأولى :    دراسة الغماء  ( 10 ن )

#### أ: تعريف الغماء ( 01 ن )

هو مجموعة العناصر التي تشمل الجزء العلوي المعد لتغطية البنايات وتتمثل في التغطية والهيكل

الثلاثي و عناصره ، و يتعلق شكله بالشكل الهندسي للمبنى ، نوعية الغطاء و طبيعة الإضاءة و التهوية.

#### ب: العناصر المكونة للغماء ( 01 ن )

الهيكل الثلاثي ، حاملات الروافد ، دعائم السقف ، الشرائح و الاغطية.

جـ : دراسة الهيكل الثلاثي