قسم 3 ت ر ه م

الاختبار الأخير  في التكنولوجيا

المدة 4 سا و30د

الموضوع الاول

مقدمة

في إطار الانشطة الرياضية بالمؤسسة حاولت الادارة  انجاز قاعة مغطاة ذات هياكل معدنية

مما تطلب الدراسات التالية

الدراسة الطبوغرافية 5ن

من اجل مسح الارضية استعمل جهاز طبوغرافي  وضع في المحطة 0 ذات الاحداثيات التالية

ثم رصدت Aو احداثياتها

س1  حساب السمت

س2 حساب احداثيات بقية النقاط

س3 حساب مساحة الارضية

الدراسة الميكانيكية 7ن

غماء القاعة من مادة الألمنيوم  المعالج ذو الخصائص التالية

مقطعه عبارة عن أنبوب   كما هو موضح في الشكل الموالي

من خلال الرسم الميكانيكي التالي يطلب حساب القوى الداخلية

سجل النتائج في جدول ثم حدد العارضة الاكثر تضرر

احسب نصف القطر الخارجي

احسب الاستطالة المطلقةlΔ ثم النسبية ɛ

دراسة الطريق  5ن

من اجل ربط القاعة بالساحة أنجزت  طريق خاصة

مستوى المشروع في احدى النقاط 115.50  و مستوى الارض الطبيعية في نفس النقطة 114.70

و تميل    متنازلة من اليمن نحو اليسار ب 15%

حسب المعلومات المكتسبة ارسم المقطع العرضي

التكنلوجيا 3ن

اذكر العناصر المكونة للمدارج

اذكر المراحل الخاصة بتجربة القص

قسم 3 ت ر ه م

الاختبار الأخير  في التكنولوجيا

المدة 4 سا و30د

الموضوع الثاني

مقدمة

بمحيط المؤسسة أنجزت ورشة خاصة بالبناء الجاهز من اجل  توسعة الثانوية   و اقترح عليك القيام

ببعض الدراسات و المتمثلة في

الدراسة الميكانيكية

الدراسة الطبوغرافية

البناء

الخرسانة

الميكانيك 8 ن

كل الهياكل) الاعمدة و الروافد ) عبارة عن مجنبات معدنية من نوع IPN  خصائصها كالتالي

من خلال الرسم المكانيكي التالي احسب

*  ردود الافعال

* دراسة معادلات العزم و الجهد القاطع

* التمثيل البياني

* تحديد القيم العظمى

من الجدول عين المجنب المناسب

ثم احسب الاجهاد المعمول بيه

ان كانت الرافدة ذات  مقطع مستطيل حيث الارتفاع hيساوي b 1.5(العرض) و

حدد أبعاد الرافدة المناسبة

دراسة الاجهادات 2ن

تم ربط العمود مع الرافدة بواسطة براغي عالية المقاومة

عددها 6   نعتبر القوة المطبقة في العقدة Aهي رد الفعل

في نفس النقطة من الرافدة السابقة والمقدر ب .............

احسب أقطار البراغي المناسبة  تعطى

dan/cm2 1800=τ

الخرسانة

قواعد الاعمدة من الخرسانة المسلحة و بالتالي تكون معرضة لجملة من التاثيرات  ميكانيكية او فزيائية

- ما نوع التاثيرات الميكانيكية و ما مصدرها

- اجرية تجربة الضغط على عينة خرسانية و كانت النتيجة

- اذكر ابعاد العينة الخاصة بالتجربة

- ما المدة الزمنية التي أجريت فيها التجربة

- اكتب العلاقة الخاصة باجهاد الخرسانة للضغط         موضحا كل عناصر العلاقة

الدراسة الطبوغرافية 4ن

في المسند Aيوجد عمود NIP  ارتفاعه 6 متر و من اجل مراقبة شاقوليته وضع الجهاز في احدى

النقاط المقابلة  و سجلت القراءات التالية

ثم وضع الجهاز في نقطة اخرى و سجلت

ما طبيعة الشاقولية من الجهتين

احسب مقدار الانحراف c بالملمتر

ان كانت درجة حرية مركز ثقل العمود دائرة قطرها 3ملم  ما الحكم على استقرار العمود

# Text boxes

A( 160.00    175.00)

O(120.00    115.00)

O

B

A

C

D

OB=135m

OC=145m

OD=95m

الزوايا

AOB=35grd

BOC=48grd

COD=28grd

GOA

Ϭ =800dan :cm2

E=0.8 x106dan :cm2

Øi=40mm

2.00

2.00

2.00

2.00

A

B

1.50

1.50

20KN

20KN

35KN

15KN

Øi

Ϭ =1600dan :cm2

E=0.8 x106dan :cm2

1.00

5.00

1.00

30kn

15kn/m

A

B

Ϭ =250dan :cm2

h

b

الرافدة

عمود

ƒc28= 42Mpa

ƒbc

Hz sup=120.25grd     Hz inf=120.25grd

Hz sup=130.75grd       Hz inf=130.55grd

رجاؤنا لكم بالتوفيق و النجاح