| اختبار الفصل الأول في مادة التكنولوجيا |
| --- |
| القسم: الثالثة تقني رياضي الشعبة: هندسة كهربائية | المدة : 04 ساعات |
| نظام تقني لتحضير دواء فلاحي دفتر الشروط: يجب على النظام ان ينجز في ادنى وقت وبصفة مستمرة وبمردودية معتبرة دواء فلاحي مكون من خمسة مواد ثم تعبئته في زجاجات قابلة للتخزين المواد: A.B.C عبارة عن مساحيق قابلة للذوبان وسط مادتين سائلتين D.E الموجودتين في خزنات عند درجة حرارة معينة 45 ±5 ° وصف الطريقة: تنزل المواد A.B.C الى اناء الوزن تحت تأثير الجاذبية الأرضية ومنه الى المازج المواد . D.E تنزل أيضا ال اناء الوزن N. تحت تأثير الجاذبية الأرضية ومنه الى المازج . عملية المزج تبدأ عند حضور الخليطينABCوE D تــدوم مدة زمنية مضبوطة .نهاية المزج يعقبها تقدم الزجاجات الى مركز الملئ .عملية الملئ هذه لاتبدأ الا في وجود ست زجاجات وتدوم لفترة زمنية مفروضة ا.التموين بالزجاجات يتوقف أثناء عملية الملء لمدة كافية للملء والتصريف .الموادA B C لاتحتاج الى مزج فيما بينها وكذلك المواد E D *الاستغلال: تحتاج العملية الى وجود شخصين: واحد اختصاصي لعملية القيادة والمراقبة والصيانة والضبط واحد بدون اختصاص لنقل الزجاجات الى مركز التخزين *الأمن: حسب الاتفاقيات الدولية المعمول بها 2-التحليل الوظيفي: الوظيفة الشاملة: نشاط بيان A0 تعليمات عدد كميةE كميةD كميةC كميةB كميةA لزجاجات الطاقة |
|  | الصفحة 1/4 |  |
|  | الصفحة 2/4 |  |
| الأسئــــــلة: 1/* الشبكة المستعملة في هذا النظام ثلاثية الاطوار تحتوي على محول أحادي الطور : 220/24v ,50 هرتز, VA384 .اجريت عليه تجربة الفراغ: 1=220v , U20=26.4 v , P10= 40 w U توتر الثانوي v 24 =2U ، الضياعات بفعل جول PJ=38.4 w ، Ω 0.1 =1R ، Ω 0.3=2R تمثل مقاومات لفات الأولي و الثانوي. س1: أحسب نسبة التحويل في الفراغ س2: استنتج الضياع في الحديد. ثـــــم احسب عـــــــامل اللإستطاعة ؟ 2/*يغذي هذا المحول مقاومة 100Ω مربوطة على التسلسل مع مكثفة Fµ53 بتيار شدته 16 A س3: احسب الهبوط التوتري س4: استخرج عامل الإستطاعة . س5: احسب المردود لهذا المحول . ما هو شرط الحصول على مردود أقــــصى؟ 3/*يغذي هذا المحول مقوم أحادي النوبة باستعمال مقداح يثار بتأخير 30° بالنسبة لتوتر الدخول اذا كان توتر الدخول v(t) = 12 sin wt . س6: أحسب القيمة المتوسطة للتوتر المقوم وأرسم اشارة الخروج المقومة بأخذ سلم : نصف دورة → mc2 v 12 → mc3 س7: أين تكمن أهمية المحولات في نقل الطاقة الكهربائية من مراكز الانتاج الى الاستهلاك ؟ 4/*المحرك M3 محرك لاتزامني"مازح" ثلاثي الأطوار استطاعته المفيدة 2KW يشتغل تحت توتر 380 V . 50هرتز ومعامل استطاعة 0.85 التيار الممتص A4.09 وسرعة دوران المحرك 1435 tr/min ، مقاومة الساكن 0.43Ω ،الضياع الحديدي يقدر ب:150 واط بفرض أنه مساوي للضياع الميكانيكي. أما الضياع في الجزء الدوار فهو مهمل . الصفحة 3/4 س8: ما نوع الإقلاع المناسب في هذه الحالة ؟ لمـــــاذا ؟ س9: ماهو نوع الاقران المناسب للمحرك , ثم ارسمه في لوحة البيانات . س10: ماهو عدد أقطاب الساكن س11: أحسب الانزلاق س12: احسب العزم المفيد . س13: أحسب الاستطاعة الممتصة س14: أحسب المردود س15: لتكن لوحة المواصفات التالية للمحرك M3 LEROY-SOMER LS100L CL F 3 KW2.28 23Kg IP 44 50HZ 7.1A V 220 4.09 A V 380 1435 tr/min 85 C ماذا تعني معطيات هذه اللوحة س16: ماالفائدة من استعمال المنصهرات و المرحلات الحرارية في اقلاع المحرك الصفحة 4/4 بالتوفــــيق للجميع الحل النموذجي ج1 /حساب نسبة التحويل في الفراغ : 1.5 ن ج2/ الضياع في الحديد : 01ن * عامل الإستطاعة : 01 ن مع العلم أن : 2/ ج3/ الهبوط التوتري : 01ن ج4/ عامل الإستطاعة : 01 ن ج5 / حساب المردود : 01ن للحصول على مردود أقصي يجب : 0.5 ن 3 / ج6 / حساب القيمة المتوسطة و الرسم : 1.5 ن 01 ن س7 / تكمن أهمية المحولات في نقل الطاقة الكهربائية من مراكز الإنتاج الى الإستهلاك في عملية تخفيض التوتر ( m<1) 01ن 4/ ج8/ : الإقلاع المناسب هو النجمي المثلثي لأن مميزات المحرك متلائمة مع مميزات الشبكة 0.5ن . ph ph ph 0.5 ن ج9 الإقران المناسب هو النجمي : 0.5 ن y x z ج10/ عدد اقطاب الساكن : زوج من الأقطاب 2 = n = f/p => p = f / n s =50/1435 .60 ومنه عدد الأقطاب p=2*2 = 4 01 ن ج11 / حساب الإنزلاق : 01 ن ج12 / حساب العزم المفيد: 01 ن ج13 / الاستطاعة الممتصة: 01 ن ج14 / المردود : 01 ن مع العلم أن : ج 15 / - لوحة المواصفات التالية للمحرك M3 الاستطاعة الإسمية : 2.28 KW ثلاثي الأطوار 3 01 ن التوتر الإسمي 220V← التيار الإسمي ← 7.1 A 380V← التيار الإسمي ← 4.09 A سرعة الدوران 1435 tr/min ج 16 / نستعمل المنصهرات و المرحلات في الإقلاع للحماية من التوترات العالية . 01 ن |

# Text boxes

زجاجات جاهزة

نفايات

مادةA  مادةB

مادةC

مادةD

مادةE

A0

تصنيــــع دواء فلاحي

متعاملين

نظام آلي

E

D

C

B

A

220/24V

L1

L2

L3

N

وظيفة الاستطاعة

0          0        0

0          0        0