الجمهوريـــــــــة   الجزائريـــــــــة   الديمقراطيــــــــة  الشعبيـــــــــــــــــــة

المـــــــــدة    : 04 ساعات

القســـــــم:   3 ت ر

اختبار الفصل الأول   في مادة التكنولوجيــا

01 / البنــــاء06 ن

1 ــ أذكر العناصر المرقمة في الشكل و دور كل عنصر                                    5

2 ــ يتكون هيكل الغماء من عناصر أساسية أذكرها على الترتيب        4

3 ــ ضع صحيح أو خطأ:

ــ الأعمدة عناصر حاملة أفقية                                              3

ــ دعائم السقف هي عناصر حاملة                                         2

ــ المادة المستعملة في المد ارج هي الهياكل المعدنية

ــ  القلبة هي عنصر حامل فقط                                                        1

2g+h    =64 	          ــ  في عملية تصميم المد ارج نستعمل العلاقة

H=3.60m   20        درجة حيث علو الطابق                4 ــ يتكون مدرج مستقيم لبناية من

أحسب بعد القائمة (g)  وبعد النائمة (h)

A	15t	     .

02 / الميكانيك المطبقة  14 ن

B	              لدينا النظام ألمثلثي الممثل في الشكل الميكانيكي التالي

1.00	C	7.5t

01/ ــ تأكد من أن النظام محدد سكونيا                                                         2.00             2.00

02/ ــ أحسب ردود الأفعال في المسندين

03/ ــ أحسب الجهود الداخلية في القضبان وبين طبيعتها ودونها في جدول

16   =   σ KN/cm2   علما أن         05 / ــ أحسب مساحة المقطع العرضي للقضيب الأكثر تحميلا

04/ ــ ادا كانت القضبان المستعملة على شكل            استخرج من الجدول التالي المجنب   المناسب للقضبان

16   =   σ KN/cm2  ) علما  أن :   BD)   و ( CD            (

| مساحة المقطع(cm2) | الأبعاد |
| --- | --- |
|  | b | a |
| 3.08 | 4 | 40 |
| 3.90 | 4.5 | 45 |
| 4.80 | 5 | 50 |
| 6.91 | 6 | 60 |
| 9.40 | 7 | 70 |
| 12.16 | 8 | 80 |

b

a

b

a

80x80x8هو  (AC)   06 / ــ ادا كان نوع المجنب المستعمل في القضيب

ــ تحقق من شرط المقاومة    σ = 16 KN/cm2

E= 2х104 KN/cm2	 ــ أحسب قيمة التشوه ونسبة التشوه  للقضيب وبين طبيعته مع العلم أن

ــ تحقق من شرط المقاومة  = 10KN/cm2 τ

- إذا كان القضيب (BD ) موصول بأربعة براغي ذات قطر 1.4 mm  في مستوقص واحد:

ــ اقترح حلا مناسبا

ــ أحسب عدد البراغي اللازمة لدلك  .

الجمهوريـــــــــــــــة الجزائريـــــــــــــــة الديمقراطيـــــــــــــــة الشعبيـــــــــــــــــــــة

تصحيح الاختبار الفصل الأول   في مادة التكنولوجيا

القســـــــــــــــــم: 3 ت ر

І / البنـــــــــــــــــاء :  06 ن

| التنقيط | محتــــــــــــــــــــــوى التصحيح |
| --- | --- |
| 02.5 ن 1.25 ن 1.25 ن 01 ن | 1- ذكر العناصر المرقمة و دور كل عنصر : 0.25 دور العنصر التسميـــــــــــــــــة الترقيم 0.25 منع نفوذ البخار الأتي من داخل البناية إلى الطبقات العلوية طبقة مضادة للرطوبة 01 0.25 السماح بسيلان وتصريف مياه الأمطار تشكيل الميل 02 0.25 عزل الحراري و الرطوبة المرور إلي داخل البناية العازل الحراري 03 0.25 منع نفاديه المياه و الرطوبة نحو داخل البناية طبقة الكاتمية 04 0.25 حماية طبقة الكاتمية من المؤثرات الخارجية حماية الكاتمية 05 2 – يتكون هيكل الغماء من عناصر أساسية و هي : الهيكل الثلاثي ــ حاملات الروافـد ــ روافد السقـف ــ الشرائح ـــ الغطاء. 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 3 ــ ضع صحيح أو خطأ . * الأعمــدة عناصر حاملة أفقيــة ( خطأ )0.25 0.25 * المادة المستعملة في المد ارج هي الهياكل المعدنية ( صحيح ) 0.25 * القلبة هي عنصر حامل فقط ( خطأ ) 0.25 * روافد السقف هي عناصر حاملة (صحيح ) 0.25 * في عملية تصميم المد ارج نستعمل العلاقة (خطأ ) H = 3.60m 4 ــ مدرج مستقيم ذات 20 = n درجة , ارتفاع الطابق h = H ∕ n = 360 ∕ 20 = 18 cm 0.50 2 h + g = 64 cm → g = 64 - 2 × 18 = 28 cm 0.50 |

ІІ / الميكانيك المطبقــة : 14 ن

| التنقيــط | محتـــــــــــــوى التصحيح |
| --- | --- |
| 01 ن | VA 1 – التأكـد من طبيعة النظام : A 0.50 b = 2×n – 3 b=5 n=3 HA 5 =2×3 - 3 → 5 =5 1.00m 0.50 ومنه النظام محدد سكونيا C 1.00m D HB B 2.00m 2.00 m ص1 |

| التنقيط | محتــــــــــــــــــــــوى التصحيح |
| --- | --- |
| 2.25 ن 6.25 ن | 2 / - حساب ردود الأفعال : 0.25 تطبيق مبدئي علم السكون ∑ F∕X = o → HA + HB = 0 0.25 ∑ F ∕ Y =0 → VA - F1 - F2 = 0 → VA – 15 - 7.5 = 0 VA = 22.50 t 0.25 ∑ M (F) ∕A = 0 → - HB ×2.00 + F1×2 + F2×4 =0 0.25 HB = ( F1×2 + F2× 4 ) ∕ 2 = 30 t 0.25 ∑ M (F) ∕ =0 → HA×2 + F1×2 + F2×4 =0 0.25 HA = ( F1×2 + F2 ×4 ) ∕ 2 = - 30 t 0.25 التحقيق : ∑ F∕ X =0 HA + HB =0 0.25 - 30 +30 =0 → 0 =0 0.25 و منه الحلول صحيحة 3 / - حساب الجهــود الداخلية في القضبان و تعيين طبيعتها : A 1.00 0.25 AD = √ (2) 2 + ( 4 )2 = 4 . 47 m α Sin α = 2 ∕ 4.47 = 0.447 0.25 B D Cos α = 4 ∕ 4.47 = 0.894 0.25 2.00 عــزل العقـدة : VA HA A 0.25 0.50 ∑ F ∕ X = 0 → HA + NAC cosα =0 …………..(1) ∑F ∕ Y = 0 → VA - NAB - NAC sin α = 0 ………(2) NAC 0.25 NAB NACsinα من المعادلة ( 1 ) نجد أن : NAC cos α NAC = - HA ∕ cos α = - ( -30 ) ∕ 0.894 = 33.56 t 0.25 و هي قوة شد NAB = VA - NAC sinα = 22.5 - (33.55)(0.447) = 7.50t 0.25 بالتعويض في المعادلة (2 ) نجد : وهي قوة شــد عزل العقدة : NDC 0.25 0.50 ∑ F ∕ X =0 → - NDC cos α - NDB = 0 …………..(1) NDC sin α F2 ∑ F ∕ Y =0 → NDC sin α - F2 = 0 …………..(2) NDC cos α 0.25 من المعادلة (2) نجد : N DB D NDC = F2 ∕ sin α = 7.50 ∕ 0.447 = 16.78 t 0.25 وهي قــوة شــد بالتعويض في المعادلة (1) نجد : NDB = - NDC cos α = ( - 16.78 ) ( 0.894 ) = - 15 t 0.25 وهي قــوة انضغـــاط ص2 |

| التنقيـــــط | محتــــــــــــــــــــــــــــــوى التصحيح |
| --- | --- |
| 0.5 ن 01 ن التنقيط 01.5 ن 01.5 ن | 0.25 عزل العقــدة : ∑ F ∕ X = 0 → NCD cosα - NCA cosα – NCB cosα = 0..(1) NCA F1 NCA sin α ∑ F ∕ Y = 0 → - NCD sinα - NCB sinα + NCA sinα - F1…(2) 0.25 NCA cos α 0.5 من المعادلة (1) نجد : NCB NCD NCB = NCD - NCA NCB sin α NCD sinα 0.25 NCB =16.78 - 33.56 = - 16.78 t NCB cos α NCD cosα تدويـــن النتائـــــج في جــدول : نوع الجهـــــد ( t ) قيمـــــة الجهـــــــد القضــــيب 0.25 شـــــــــد 0.25 شــــــــد 0.25 انضغـــاط 0.25 شــــــــد 0.25 انضغــــاط 7.50 33.56 16.78 15 16.78 A – B A -- C B – C B – D C -- D σ = 16 KN / cm2 4 / - حساب مساحة القضيب الأكثر تحميلا علما أن NAC = 33.56 t بقوة شد AC القضيب الأكثر تحميلا هو 0.25 حسب شرط المقاومة : σ = NAC ∕ SAC ≤ σ → SAC ≥ NAC ∕ σ =( 33.56 × 10 ) ∕ 16 = 20.96 cm2 0.25 σ = 16 KN/cm2 علما أن BD و CD 5 / - استخراج من الجدول المجنب المناسب للقضبان CD بالنسبة للقضيب 0.25 NCD ∕ 2×SCD ≤ σ → SCD ≥ NCD ∕ 2×σ = ( 16.78 ×10 ) / (2 ×16) = 5.24 cm2 0.25 6.91cm2 ومنه نختار القضيب ( 60 * 60 * 6 ) من الجدول ذات مساحة 0.25 BD بالنسبة للقضيب NBD ∕ 2× SBD ≤ σ → SBD ≥ NBD ∕ 2× σ = ( 15 ×10) ∕ (2×16) = 4.68 cm2 0.25 4.80 cm2 ومنه نختار القضيب ( 50*50*5 ) من الجدول دات مساحة هو( 80*80*8 ) AC 6 / -ادا كان نوع المجنب في القضيب التحقق من شرط المقاومة : σ = 16KN/cm2 SAC =2× 12.16 =24.32cm2 NAC=33.56t لدينا 0.25 σ = NAC ∕ SAC = 33.56 ∕ 24.32 = 13.79 KN / cm2 ≤ σ 0.25 ومنه شرط المقاومة محقق ص3 محتــــــــــــــــــــــــــــــوى التصحيح ε ونسبة التشوه ΔL حساب قيمة التشوه حسب قانون هوك لدينا : NAC ∕ SAC = E×ΔL ∕ LAC → ΔL = NAC×LAC ∕ E ×SAC 0.25 NAC =33.56 t LAC = √ (1)2 + (2 )2 = 2.24 m E = 2× 104 KN /cm2 SAC = 2× 12.16 = 24.32 cm2 0.25 ΔL = ( 33.56 ×10) (2.24×103 ) ∕ (2×104 ) (24.32 ) = 1.54 mm 0.25 ε = ΔLAC ∕ LAC = 1.54 ∕ 2.24 × 103 = 0.687 × 10-3 = 0.687 ‰ 0.25 7 / - ادا كان القضيب Ď Β موصول بأربعة ( 4) براغي دات قطر m m 14 في مستوى قص واحد علما أن τ = 10 KN / cm2 التحقق من شرط المقاومة . τ = TAB ∕ 4×SAB = TAB ∕ 4 ×∏ D2 4 τ = (15×10 ) ∕ 3.14 (1.4)2 = 24.37 KN / cm2 0.25 0.25 ومنه شرط المقاومة غير محقق τ ≤ τ 0.25 الحل المقترح هو الزيادة في عدد البراغي أو في مساحة مقطعها ــ حساب عدد البراغي اللازمة لدلك : حسب شرط المقاومة τ = TAB ∕ n S AB ≤ τ → n ≥ TAB ∕ SAB τ 0.25 n ≥ ( 15× 10 ) ∕ 3.14× (1.4)2 × 10 = 9.75 0.25 4 n = 10 ومنه نختار عدد البراغي ص4 |