إختبار الفصل  الأول في مادة التكنولوجيا ( هـ مدنية )

قسم: 3MTGC

المدة: 4 ساعات

التمرين الأول: (3ن)

لتكن رافدة منتمية إلى هيكل حديدي مصنوعة من فولاذ E24

الإجهاد المسموح به σ = 40 N/mm2

تعمل الرافدة تحت تأثير قوة شد F= 12*105 N

شكلها أسطواني مجوف قطرها الخارجي DI= 400 mm     سمكها (x) طولها  L= 3.5 m

معامل المرونة  N/mm2105×2 = E

المطلوب: - حدد السمك (x) الأدنى

- أحسب الأثر المتخلف (التمدد) ∆L

التمرين الثاني: (14ن)

من أجل فك العزلة على منطقة نائية تقرر إنجاز مشروع طريق ومصنع جلود ذو سقف معدني

نقترح عليك دراسة رافدة على شكل جملة مثلثية

يمثل الشكل التالي الشكل الميكانيكي لإحدى الجمل الحاملة لسقف المنشأ، نعتبر A مسند بسيط و B مسند مزدوج

القوى الخارجية هي  F1= 20KN                 F2= 40KN               F3=40KN

المطلوب:

- أحسب قيمة ردود الأفعال في المسندين

- أحسب قيمة الجهود الداخلية في القضبان وعين نوعيتها بإستعمال الطريقة التحليلية (عزل العقد)

- لخص النتائج في جدول

- إذا كانت القضبان المستعملة في الهيكل المعدني هي مجنبات على الشكل " └┘ " إستخرج من الجدول المجنب "└" المناسب يعطى σ = 16N/cm2

| الأبعاد | الكتلة الخطية kg/m | المقطع cm2 |
| --- | --- | --- |
| a | b |  |  |
| 40 | 4 | 2.42 | 3.08 |
| 45 | 4.5 | 3.06 | 3.9 |
| 50 | 5 | 3.77 | 4.8 |
| 60 | 6 | 5.42 | 6.91 |
| 70 | 7 | 7.38 | 9.40 |

البناء: (3ن)

- سقف المنشأ المدروس معدني إشرح مراحل تغطية الجزء العلوي منه

- كيف يتم تصريف المياه من على هذه السطوح

- أذكر مكونات السطوح الأفقية المستغلة والغير مستغلة

تصحيح الاختبار

التمرين الثاني:

المعطيات (  نظام مثلثي تحت تاثير مجموع من القوى

المطلوب:

1- حساب قيمة ردود الأفعال في المسند ين

(FX=0(RBX=0

(FY=0(RBY+RAY=20+40+40+40+20

(RAY+RBY=160KN

(MF/A(RBY×12-20×12-40×9-40×6-40×3=0

(RBY=960/12 =80KN

RAY=80KN

RBY=80KN

ملاحظة (يمكن ملاحظة ان الشكل متناظر و بتالي حساب ردود الافعال مباشرة (ممجموع القوى تقسيم 2>

* النظام محدد سكونيا لأن العلاقة b=2n-3  محققة

2- حساب الجهود الداخلية في القضبان

عزل العقدة: B

FBC= -109,1 KN

ضغط

FBD= 90.55 KN

شد

عزل العقدة: D

FDC= 0

تركيبي

FDF= 90 ,55 KN

شد

عزل العقدة: C

FCE= -72,96 KN

ضغط

FCF= -36,13 KN

ضغط

عزل العقدة: E

FEH= -72,95 KN

ضغط

FEF= 69,43 KN

شد

تحسب بقية الجهود الداخلية بالتناظر بالنسبة إلى ( EF )

FAH= FBC= -109,1 KN   ضغط

FAG= FBD= 90,55 KN  شد

FGH= FDC= 0 تركيبي

FHE= FCE= -72,96 KN   ضغط

FHF= FCF = -36,13 KN   ضغط

FGF= FDF= 90,55 KN   شد

| العقدة | القضيب | الشدة | النوع |
| --- | --- | --- | --- |
| B | BC BD | 109,1 90,55 | ضغط شد |
| D | DC DF | 0 90,55 | تركيبي شد |
| C | CE CF | 72,96 36,13 | ضغط ضغط |
| E | EH EF | 72,95 69,43 | ضغط شد |
| A | AH AG | 109,1 90,55 | ضغط شد |
| G | GH GF | 0 90,55 | تركيبي شد |
| H | HF HE | 36,13 72,96 | ضغط ضغط |

إستخراج المجنب المناسب

σ > σ (  F/2S < 16

( 109,1/2S < 16

(2S > 6,81 cm2 ( S = 3.40 cm2

نأخذ من الجدول S = 3.90 cm2

المجنب المناسب هو  المجنب ذو الأبعاد a= 45                 b = 4.5

التمرين الأول:

تحديد السمك الأدنى (x)

حسب شرط المقاومة

σ > σ ( σ >  12*105/125600-0,785D2

( D > 348,97 mm

نأخذ D= 350 mm

X = De – Din / 2 = 25 mm

حساب الأثر المتخلف:

∆L= FL / EA = 0,68 mm

بناء:

مراحل تغطية الجزء العلوي من المنشأ

- حاملات الروافد: توضع فوق الهياكل الثلاثية

- دعائم السقف: توضع فوق حاملات الروافد مباشرة في وضعية متعامدة عليها

- الشرائح: توضع فوق دعائم السقف لتستقبل مباشرة التغطية

- الأغطية: توضع فوق الشرائح

يتم تصريف المياه بتجميعها في مسالك تعرف بالمزارب ثم تصرف داخل أنابيب من الزنك

مكونات السطوح المستغلة والغير مستغلة:

بلاطة خرسانية مسلحة:

- طبقة تشكيل الميل

- طبقة مضادة للرطوبة

- عازل حراري

- طبقة كتيمة

- حماية ثقيلة ( الحصى )

- طبقة من الرمل العازل ( خاص بالسطح المستغل )

- طبقة من الملاط  ( خاص بالسطح المستغل )

(شبكة التقييم)

التمرين الثاني:

| النقطة | الاجوبة | النقطة | الاجوبة |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5 0.25 0.5 0.25 0.5 0.25 0.5 0.25 0.5 0.25 0.5 0.25 0.5 0.25 0.5 0.25 0.25 0.5 | FEF حساب نوعها Aعزل العقدة FAH حساب نوعها FAG حساب نوعها Gعزل العقدة FGH حساب نوعها FGF حساب نوعها Hعزل العقدة FHF حساب نوعها FHE حساب نوعها تخليص النتائج في جدول استخراج نوع المجنب تطبيق شرط المقاومة Sحساب استنتاج نوع المجنب | 3*0.25 0.25 0.5 0.25 0.5 0.25 0.5 0.25 0.5 0.25 0.5 0.25 0.5 0.25 0.5 0.25 | حساب ردودالافعال RBX .RBY .RAY التاكد من ان النظام محدد سكونيا b=2n-3 حساب الجهود الداخلية Bعزل العقدة FBC حساب نوعها FBDحساب نوعها C عزل العقدة FCEحساب نوعها FCFحساب نوعها Dعزل العقدة FDCحساب نوعها FDFحساب نوعها Eعزل العقدة FEHحساب نوعها |

التمرين الأول:

| النقطة | الاجوبة | النقطة | الاجوبة |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.25*8 =2 | مكونات السطوح المستغلة يظاف طبقة من الرمل العازل طبقة من البلاط | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25*4 =1 0.5 0.25*6 =1.5 | تحديد السمك : تطبيق شرط المقاومة Dحساب القطر الداخلي Xحساب السمك حساب الاثر المتخلف ∆L=FL/EA ∆L حساب بناء حاملات الروافد دعائم السقف الشرائح الاغطية تصريف المياه مكونات السطوح المستغلة مكونات السطوح الغير مستغلة بلاطة خ . م طبقة تشكيل الميل طبقة مضادة للرطوبة عازل حراري طبقة الكتيمة حماية ثقيلة |

# Text boxes

x

A

A

400mm

F1

F2

F2

F3

F1

A

B

2.00m

2.00m

3.00m

3.00m

3.00m

3.00m

b

a

a

C

E

H

F

D

G

20KN

FBC

FBD

80KN

FDF

FDC

FDB

40 KN

FCE

FCF

FCD

FCB

40 KN

FEH

FEF

FEC

F

F