# Text boxes

2.00 m

1m

شكل 6

جدول 3

ب.علما أن إحداثيات المحطة S مبينة في الجدول 3 .

- أحسب إحداثيات A.

S

E

D

C

B

A

F2=40 kN

×

الشكل 5

جدول 2

| XS (m) | YS (m) |
| --- | --- |
| 400.00 | 400.00 |

- أحسب مساحة المقطع ثم استنتج رقم المجنب المناسب .

- أحسب تقلص القضيب علما أن معامل المرونة الطولي E=2.104 daN/mm2

جدول 4

جدول 3

e

a

a

F4= 20 kN

E

D

C

3.00 m

2.00 m

F1= 30 kN

1

2.بعد مراقبة شاقولية عمود ( الشكل 6 ) ارتفاعه AB=5.40m.

تبين أنه منحرف بقيمة d=0.18cm

علما أن القراءة للزاوية الأفقية عند النقطة A هي HZA=261.34gr .

- أوجد قيمة القراءة للزاوية الأفقية HZB عند النقطة B.

الصفحة 3\3

F2=12 kN

1.00m

الصفحة 2\7

HZA

2

3

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

4

الصفحة 1 \ 7

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الأول

الشكل 5

F4= 20 kN

A

B

1.50m

2.00m

2.00m

1.50m

F2= 60 kN

F1= 100 kN

C

E

F3= 40 kN

D

الصفحة 6\7

الشكل 4

30 cm

40 cm

المسألة الخامسة:(04نقاط)

نريد دراسة رافدة  المثبتة عند: A ( اندماج) وحرة عند: B ، .وخاضعة إلى الحمولات كما هو مبين في الشكل 4.

العمل المطلوب:

1 ـ -أحسب قيم ردود الأفعال عند الاندماجA .

2 ـ أكتب معادلات الجهد القاطع (T) وعزم الانحناء (Mf) على طول الرافدة.

3- أرسم منحنيات الجهد القاطع (T)  وعزم الانحناء (Mf) .

4. علما أن:   و

- أحسب الإجهاد الناظمي و الإجهاد المماسي ثم تحقق من مقاومة الرافدة علما أن :

الإجهاد الناظمي المسموح به  الإجهاد المماسي المسموح به

المسألة السادسة:(04نقاط)

نريد دراسة هيكل معدني على شكل نظام مثلثي تحت تأثير أربعة قوى مركزة والمبين في  الشكل 5 والذي يرتكز على مسندين (A) و (B) .  حيث:(A)مسند مضاعف (مزدوج) ،  (B)مسند بسيط .

العمل المطلوب :

1.تأكد من أن النظام محدد سكونيا.

2.أحسب ردود الأفعال في المسندين.

3.أحسب الجهود الداخلية في جميع القضبان ،

.مستعملا الطريقة الحسابية ( عزل العقد).

- ثدون النتائج في جدول.

4.علما أن القضبان المستعملة في النظام المثلثي هي

مجنبات على شكل       و أن الجهد الناظمي في القضيب الأكثر إجهادا يقدر بـ: 116.67 KN= NDE

و الإجهاد المسموح به

الصفحة 7\7

الصفحة 5\7

الصفحة 4\7

الصفحة 3\7

1.00 m

q1=80KN/m

B

F=15 kN

q2=25KN/m

M=0.5 kN.m

A

2.00 m

| القطر | المقطع بـ: ( cm2 ) لعدد من القضبان يتراوح من : |
| --- | --- |
| mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | 1.50 | 2.01 | 2.51 | 3.01 | 3.51 | 4.01 |
| 10 | 2.35 | 3.14 | 3.92 | 4.71 | 5.49 | 6.28 |
| 12 | 3.39 | 4.52 | 5.65 | 6.78 | 7.92 | 9.05 |
| 14 | 4.62 | 6.15 | 7.69 | 9.23 | 10.77 | 12.31 |
| 16 | 6.03 | 8.04 | 10.05 | 12.06 | 14.07 | 16.08 |
| 20 | 9.42 | 12.56 | 15.70 | 18.84 | 21.99 | 25.13 |
| 25 | 14.73 | 19.63 | 24.54 | 29.45 | 34.36 | 39.27 |
| 32 | 24.12 | 32.17 | 40.21 | 48.25 | 56.26 | 64.34 |
| 40 | 37.70 | 50.26 | 62.83 | 75.39 | 87.96 | 100.53 |

قوانين خاصة بحساب الشداد

الحالة الحدية النهائية ELU: و

الحالة الحدية للتشغيل ELS:

الإجهادات في الفولاذ

- تشققات غير ضارة: نكتفي بـ:ELU

- تشققات ضارة}    110  ;   ƒe . 2/3 {  min  = σs

- تشققات ضارة جدا:  } 90  ;   ƒe 1/2   {  min  =   σs

حيث المقاومة المميزة للشد ftj : ftj = 0.6 + 0.06 fcj

مقطع التسليح:

مراقبة شرط عدم الهشاشة:  As. fe ( B.ft28

المسألة الرابعة:(04 نقاط)

لدينا شداد  (tirant) من الخرسانة المسلحة مقطعه (25 x 30)cm2 معرض لقوة شد مطبقة في مركز ثقله.

المعطيات: حالة التشققات ضارة جدا

Nu = 0.236 MN

Nser = 0.168MN

الفولاذ من نوع FeE400 عالي التلاحم.

ƒe =400 MPa    .  γs = 1.15 ،

=1.6η. مقاومة الخرسانة :   ƒc28 = 25 MPa

المطلوب:

1. أحسب مقطع التسليح للشداد.

2. تحقق من  شرط  عدم  الهشاشة.

3. اقترح رسما للتسليح .

المسألة الثالثة:(03 نقاط)

أتمم المظهر الطولي المبين على وثيقة الإجابة رقم 2 ( أظهر تفاصيل الحساب على ورقة الإجابة)

الجدول 1

α

B

C

D

شكل – 3–

A

العمل المطلوب :

1 - حدد التسمية الصحيحة للشكل – 1 - :  مخطط التوزيع ، مقطع شاقولي ، أو مخطط سطح .

2- سم العناصر المرقمة  من1 الى4 ثم أذكر دورالعنصر3. للشكل-1-

3 - سم العناصر المرقمة  من5 الى8 ثم أذكر دورالعنصر5. للشكل-2-

4-  حدد عدد الدرجات و طول النائمة للقلبة الأولى، علما أن :

h=17cm والخطوة المتوسطة  64cm

المسألة الأولى:( 02 نقاط)

يعطى الرسمين المبينين في الشكل – 1 –  و الشكل – 2 –

1.53

الشكل – 1 –

الشكل – 2 –

5

6

F3= 10 kN

A

HZB

المسألة السادسة:( 03 نقطتان)

1.قامت فرقة طبوغرافية بوضع جهاز المحطة الشاملة على S فتحصلنا على القراءات المدونة في الجدول 2.

المطلوب:

أ.أحسب مساحة القطعة الأرضية  ABCDEبواسطة الإحداثيات القطبية.

2.00 m

2.00 m

F1=10 kN

3.00 m

الشكل -4-

| السمت الاحداثي (gr) | المسافات (m) |
| --- | --- |
| GSA | 393.64 | SA | 63.00 |
| GSB | 103.36 | SB | 47.18 |
| GSC | 184.09 | SC | 68.87 |
| GSD | 249.50 | SD | 93.63 |
| GSE | 308.85 | SE | 66.32 |

h

b

e

e’

B

المسألة الخامسة:(02 نقاط)

1.أذكر مختلف الطبقات المكونة لقارعة الطريق من الأسفل إلى الأعلى مستعينا برسم تخطيطي.

2.صنف الجسور حسب المواد المكونة له و الأهمية.

المسألة الرابعة:(03 نقاط)

أتمم المظهر العرضي P المبين على وثيقة الإجابة رقم 1 ( أظهر تفاصيل الحساب على ورقة الإجابة)

A

1.00m

q1 =8 kN/m

الشكل -3-

الشكل -2-

Ф1=12.5 cm

Ф2=14 cm

B

3.00 m

1m

| S (cm²) | WXX (cm3) | IPE |
| --- | --- | --- |
| 10.3 | 34.2 | 100 |
| 13.2 | 53 | 120 |
| 16.4 | 77.3 | 140 |
| 20.1 | 109 | 160 |
| 23.9 | 146 | 180 |
| 28.5 | 194 | 200 |
| 33.4 | 252 | 220 |

القلبة الأولى

الشكل – 1 -

المسألة الثانية:( 03 نقاط)

لدينا قطعة أرض مخصصة لمشروع بنايات سكنية و المبينة على الشكل – 3 –

إحداثياتها القائمة مبينة في الجدول – 1 –

وإحداثياتها القطبية مبينة في الجدول – 2 –

العمل المطلوب :

- أحسب مساحة القطعة ABCD.

- استنتج GAD , GCD  ثم احسب GCB.

- أحسب الزاوية (α) والمسافة  dCB ،ثم احسب  مساحة القطعة BCD .

- علما أن مساحة القطعة ABD تقدر بـ: 29777.52m2 تحقق من مساحة القطعة ABCD.

الموضوع الثاني

M=3 kN.m

المسألة الثانية:( 05 نقاط)

نريد دراسة نظام مثلثي تحت تأثير قوى مركزة والذي يرتكز على مسندين

حيث:(A) مضاعف ،  (B) بسيط ، الشكل -2-

العمل المطلوب :

1-  تأكد من أن الهيكل محدد سكونيا.

2- أحسب قيم ردود الأفعال عند المسندين (A) ،(B).

3- أحسب الجهود الداخلية في القضبان مع تعيين

طبيعتها مستعملا الطريقة التحليلية ( عزل العقد).

4- دون النتائج في جدول.

5- إذا كانت جميع  القضبان متشابهة المقطع دائرية

مفرغة الشكل -3- . تحقق من مقاومة القضيب AC

علما أن :

353.55 KN= NAC  و

6- أحسب الاستطالة LΔ  لنفس القضيب

حيث أن معامل المرونة  الطولي :   E=2(106 daN/cm2

8

7

2Ф

1Ф

F3=6 tf

الشكل -1-

S

A

80mm

50 mm

60 mm

F2=12 tf

F1=8 tf

المسألة الأولى:( 02 نقطتان)

قضيب من المعدن متغير المقطع مثبت والمعرض لقوى كما هو مبين في الشكل -1-

E=2.1 x 106 Kgf/cm²حيث :

و S=400 mm²  .

العمل المطلوب :

- أحسب الجهود الداخلية والتشوهات على طول القضيب.

- أحسب التشوه الكلي للقضيب.

المسألة الثالثة:(05 نقاط)

نقوم بدراسة رافدة معدنية مقطعها مجنب IPE ( الجدول 1 ) ، تحت تأثير حمولتين  موزعتين بانتظام وقوتين  مركزتين و عزم ( الشكل 4 ) حيث:(A) مسند مضاعف ( مزدوج)  و (B) مسند بسيط .

العمل المطلوب:

1- أحسب قيم ردود الأفعال عند المسندين A و B .

2- أكتب معادلات الجهد القاطع (T)  وعزم الإنحناء (Mf).

3- أحسب نقاط التقاطع واستنتج Mfmax.

4- أرسم المنحنيات للجهد القاطع (T) وعزم الإنحناء (Mf).

5-  علما أن     و عزم الانحناء الأعظميMfmax=15.50KN.m    .

- استنتج رقم المجنب المناسب.

q2 =4 kN/m

دورة :ماي 2014

2S

امتحان بكالوريا تجريبي

الشعبة: تقني رياضي

مديرية التربية لولاية عنابة

اختبار في مادة: التكنولوجيا(هندسة مدنية)                                                                         المدة:04 سا و 30 د

| الجدول – 1 - |  | الجدول – 2 - |
| --- | --- | --- |
| Y(m) | X(m) | النقاط |  | المسافات(m) | الأسمت(gr) |
| 998.73 | 221.35 | A |  | 196.59 | AB | 125.91 | GAB |
| 920.91 | 401.88 | B |  | 329.89 | AD | ? | GAD |
| 668.84 | 523.82 | C |  | 302.47 | CD | ? | GCD |
| 668.84 | 221.35 | D |  | ? | CB | ? | GCB |

| رقم المجنب | المقطع cm2 | الكتلة kg/m | الأبعاد |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | a | e |
| 3×30 | 1.74 | 1.36 | 30 | 3 |
| 4×30 | 2.27 | 1.78 | 30 | 4 |
| 5×30 | 2.78 | 2.18 | 30 | 5 |
| 3×35 | 2.04 | 1.60 | 35 | 3 |
| 4×35 | 2.67 | 2.09 | 35 | 4 |
| 5×35 | 3.28 | 2.57 | 35 | 5 |
| 4×40 | 3.08 | 2.42 | 40 | 4 |
| 5×40 | 3.79 | 2.97 | 40 | 5 |
| 6×40 | 4.48 | 3.52 | 40 | 6 |