| الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية |
| --- |
| وزارة التربية الوطنية |
| اختبار الفصل الأول في مادة تكنولوجيا |
| ساعات 3 المدة: | الفرع : هندسة ميكانيكية | الشعبة : تقني رياضي |

I-التحليل الوظيفي:

1 - أتمم علبة الوظيفة الإجمالية للنظام

2- أكمل المخطط التجميعي للنظام الآلي بوضع الوظائف ، ثم صياغتها داخل الجدول

| رمز الوظيفة | صياغة الوظائف |
| --- | --- |
| . .FP | ...قولبة قطع من البلاستيك. |
| .......... FC1 ....... | مقاومة العوامل الخارجية |
| ......... FC2. | تخفيض الكلفة |

3- مخطط FAST

أذكر الحلول التكنولوجية التي تحقق الوظائف التقنية على مخطط FAST

4- أتمم الرسم التخطيطي للدورة الوظيفية للمجموعة الجزئية وثيقة (  ).

4- أتمم الرسم التخطيطي للدورة الوظيفية  للمجموعة الجزئية وثيقة ( 4/6 )..

5- أتمم الرسم التخطيطي الحركي للمجموعة الجزئية وثيقة (4/6  )..

6- يستعمل المدحرج (11) لتوجيه العمود:

أ)-ما هي المادة الموحدة التي تقترحها لصناعة هذا المدحرج؟ 100Cr6

ب)- ما هو تعيينه الموحد إدا كان ينتمي إلى سلسلة 02؟ .30BC02   Ø

ج)- هل هدا المدحرج بلائم هدا التوجيه؟ .لا.. برر  لوجود إجهادات محورية ناتجة عن برغي أرخميدس

د)-هل هو مركب بالشد أم بخلوص على العمود؟ بالشد..لمادا؟ لتفادي ظاهرة الدرفلة

7-  أ)- ما إسم العنصر(12)؟  وسادة    ما هي المادة الموحدة التي صنع منها؟ Cu Sn 13.

ب)- ما هي مميزات هده المادة؟ تقاوم الحرارة، الصدأ ،سهلة القولبة.

8)- العجلة (5) معرضة للإحتكاك و الصدمات من بين المواد الأتية ما هي المادة المناسبة لها؟

المادة المناسبة هي: .    36NiCr16      E195    C45    36NiCr16   CuSn8

- فســـــــر:

36NiCr16                                   E195                                C45

9- مميزات العجلة:   أ)- أحسب المميزات التالية الخاصة بالعجلة (4)  ( d  -  Z  -  da  -  h  )

إستطاعة المحرك: P=5kw       الجهد المماسي: Ft=1592N

المردود: =0.8ρ  m= 2.5                      سرعة دوران المحرك     N= 1500tr/mn

................ C=Ft.d4/2     d4=2C/Ft    C=P/W    W=3.14 N/30= 157rd/s

d4=40mm

. ..               da4=d4+2m =45                 h=2.25m=6.25.  z4= d4/m =16

ب)-  إحسب إستطاعة الخروج. .Pe=4kw      η =Ps/P       Ps=η.

ج)- مثل الجهود المؤثرة على التسنن (4)/(5).

د)- ما هي شروط تسنن هذه العجلات؟

- نفس الموديل m

د)- إستنتج     Mfmax=  21600 N.             Tmax=…630 N……...

11- حساب التوافقات: التوافق بين 6 و 12 هو: Ф40H7P6  ما هو نوع

التوافق حسابيًا.

Jmax= Almax-Armin                          . ..

......Jmax=- 0.001                              .......................................................

Jmin= Almin-Armax                          ....                              .......................................................

... .Jmin=-0.042.......... ..........................................................................................

12-  أ)-  أرسم سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط

الوظيفي A

ب)- أكتب معادلة الشرط الوظيفي                                           A= A5-(A3).   .

III- دراسة التحضير

1)- الأليـــــــات:       يتم النحكم في الدافعة H بواسطة موزع 2/5.

أ)- ما هي وظيفة هدا الموزع؟ . تسمح بتوزيع أو منع مرور الهواء المضغوط في إتجاه إحدى غرفتي  الدافعة

ب)- إشرح معنى 2/5  . 5 منافد  .              وضعيتين....

ج) –إدا أردنا التحكم في سرعة خروج  ساق الدافعة ما إسم العنصر المستعمل لتحقيق دلك؟:

الخانق

د)- أتمم تصميم دارة الإستطاعة للموزع 2/5 مع الدافعة H و العنصر المقترح للتحكم في خروج

ساق الدافعة H

# Text boxes

-تحقيق وصلة كاملة بين (1) و (4).

II-التحليل البياني:

1) –أتمم الرسم التجميعي بدراسة النقاط التالية:

-تغيير المدحرجات (10) و (11) بمدحرجات KB

تعويض العنصر (12) بغمد إبري.-

ى

نظام آلي للقولبة                                                                                       ملف الإجابة:4/5

نظام آلي للقولبة                                                                                         ملف الإجابة:2/5

2)-أتمم الرسم التعريفي للمسنن (5)

نظام آلي للقولبة                                                                                        ملف الإجابة:3/5

نظام آلي للقولبة                                                                                        ملف الإجابة:1/5

2)-أتمم الرسم التعريفي للمسنن (5).

- مسقط أمامي

- مسقط جانبي أيمن

التصحيــــــــــــــح

الكلفة

الرطوبة

المستعمل

نظام آلي للقولبة

مادة1+مادة2+مادة3

الحل التكنولوجي

الدافعة    G

الدافعة  H

برغي أرخميدس

محرك  Mt1

: غلق القالبFT4

: دفع الخليط إلى القالب FT3

: دفع الخليط إلى أنبوب الحقنFT2

: مزج الموادFT1

: قولبة قطع بلاستيكيةFG

We+Wp

أمر بالتشغيل

الضبط

برنامج

قولبة قطع بلاستيكية

نظام آلي للقولبة

مواد صمغية+مساعدة+إضافية

قطع

مقولبة

ضجيج

حرارة

FP

FC1

FC2

صلب غير ممزوج

للمعالجات الحرارية

0.45٪ من الكربون

صلب للإستعمال العام

المقاومة 195 N/mm2

الدنيا للكسر بالشد

صلب ضعيف المزج

0.36٪ من الكربون

4٪ من النيكل    -أثر من الكروم