تصحيح + سلم التنقيط

أ-  دراسة الإنشاء  12 ن

1 . التحليل الوظيفي: 8 ن

1.1 ـ أتمم علبة الوظيفة الإجماليةA0 للنظام:  0.6 ن

تحكم              برنامج         ضبط     طاقة (كهربائية + هوائية)

صفائح                                                     علب أسطوانية

نظام صنع علب المصبرات

2.1 ـ لصناعة علب المصبرات هناك ثلاثة وظائف رئيسية ماهي: 0.5 ن

3.1 ـ أذكر الحلول التكنولوجية التي تحقق الوظيفة التقنية FT3 على المخطط FAST    0.4 ن

بساط متحرك + ناقل بإسطوانات                         ..

.

الدافعة C5

محرك Mt3 + طاولة - منزلقة

أسطوانات التقويس

1-4- ماهي وظيفة القارنة (15): نقل الحركة من المحرك (9) الى عمود المخفض(10).  0.5 ن

- بماذا تم  توجيه الطاولة (16) في الأنتقال: مقطع موشوري (شكل V)

- يتم توجيه العمود (2) بمدحرجتبن KB : ما نوع التركيب ، و لماذا؟

التركيب : شكل O    ، التبرير: لتفادي تشوه البرغي (2)

1- 5 نمذجة الوصلات :    1.25 ن

- أنجز الدورة الوظيفية للطاولة المنزلقة  :

المحرك 9

- أكمل جدول الوصلات التالي :

| القطع | تسمية الوصلة | الرمز |
| --- | --- | --- |
| 2 / 13 | وصلة متمحورة |  |
| 3 / 2 | وصلة اندماجية |  |
| 2 / 17 | وصلة حلزونية |  |
| 1 / 16 | وصلة انزلاقية |  |

- اكمل الرسم التحطيطي الحركي للجهاز

1-6  - التحديد الوظيفي للأبعاد: 1 ن

- أنجزسلسلة الأبعاد لبعد الشرط (J):

- التوافق بين (2) و (3) هو :6g7H28 Ø علما أن :      ،

أحسب هذا التوافق:

خلوص أقصى Jmax=E S – e s = 21- (-20) = +41 = + 0.041

Jmin= EI – es = 0 – (-7) = +7 = 0.007                 خلوص أدنى

ما نوع هذا التوافق؟ بخلوص

1-7- اختيار المواد: مادة صنع الوسادة (8):  Cu Sn 9 P       0.75 ن

ماهي مميزات هذه المادة: مقاومة الأحتكاك

إشرح التعيين:                                (Cu  Sn  9  P )

فوسفور

1-8 - دراسة المسننات الأسطوانية ذات الأسنان القائمة (10) – (3): 2 ن

- أكمل الجدول التالي :                                  0.5 ن             0.2 ن          0.2 ن*2          0.2 ن*2

| r | a | h | d | Z | m | العناصر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r = d10/ d3 | a = (d10 + d3)/2 | h= 2.25 .m | d= m. Z |  | العلاقات |
| 2/9 = 0.22 | 110 | 5.625 | 40 | 16 | 2,5 | (10) |
|  |  |  | 180 | 72 |  | (3) |

0.2 ن  - أحسب سرعة الخروج 2N ؟ علما أن : Nm=1500 tr /min

r = N2 / NM  . N2= NM . r = 1500. 2/9

N2 = 333.33 tr / min

0.2 ن  - أحسب سرعة إنتقال البرغي(2) علما أن خطوته p= 2 mm و بلولب واحد:

V2 = N2 .p = 333.33 .2   ,

V2 =  666.66 mm / min

0.1 ن  - استنتج المشوارالأقصى لإنتقال الطاولة(16) مستعينا بالرسم التجميعي الوثيقة 4

C = 192  mm

1-9 - مقاومة المواد: 1ن

نعتبرالعمود (2) عارضة اسطوانية ذات قطر ( =25 mm d) من الصلب ، تحت ثاثير الالتواء البسيط

بحيث عزم الالتواء: Mt = 60 N.m

2- الدراسة البنيوية: (4 ن /4)

2-1 الدراسة التصميمية: مستعينا بجدول القياسات الميكانيكية

نقترح توجيه العمود (10) بمدحرجتين BC .

2 ن  اكمل تركيب المدحرجتين  مع تحقيق الكتامة ووضع التوافقات المناسبة.

2 ن 2-1 أكمل الرسم التعريفي للصامولة (17) مع وضع الأبعاد الوظيفية ، السماحات الهندسية و الخشونة،

و أكمل المقطع A-A

ب- الدراسة التحضيرية: (4 ن /4)

1- تكنولوجيا طرق الصنع:  نقترح دراسة صنع العمود - ترس (10) بسلسلة متوسطة ، 100 قطعة شهريا ،

السمك الأضافي للتشغيل 2 mm ،  المادة:  36 Ni Cr 16، الخام حدادة القالب.

الرسم التعريفي:

0.2 ن أ- إشرح مبدأ حدادة القالب: .تسخين القطعة (خام) الطرق بين قالبين

0.5 ن ب- أكمل السير المنطقي للصنع

| المرحلة | العمليات | المنصب |
| --- | --- | --- |
| 100 | مراقبة الخام | مراقبة |
| 200 | (1) ،(2)،(3) | خراطة |
| 300 | (4) ، (5) ، (6) | خراطة |
| 400 | (7) | تفريز |
| 500 | مراقبة نهائية | مراقبة |

جـ- أنجزعقد المرحلة 200 لتشغيل السطوح (1) ، (2)، (3):

- حدد الوسائل المستعملة:

0.2 ن الآلة: .مخرطة TSA

0.5 ن الوضعية السكونية (الأزوستاتية):

1 ن  أبعاد الصنع

0.8 ن + 0.4 ن أدوات القطع و المراقبة

1 ن حساب شروط القطع

N = Vc . 1000 /(π.D) , D= 20                        Vf = N. f

| رقم | عمليات | أدوات | عناصر |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | القطع | المراقبة | القطع | التمريرة |
|  |  |  |  | Vc | N | f | Vf |
| 201 | تسوية (1) بإنهاء Cf1 = 54± 0.1 | أداة تسوية من الكربيد المعدني | معيار فكي CMD54± 0.1 | 80 | 1062 | 0.2 | 213 |
| 202 | خراطة (2)، (3) بإنهاء Cf2 = 32± 0.1 , Cf3 =20k6 | أداة تسوية من الكربيد المعدني | معيار فكي CMD32± 0.1 CMD20k6 | 80 | 1062 | 0.2 | 213 |

2- تكنولوجيا الأنظمة الآلية: (4 ن /4)

1 ن أ- زر بداية الدورة Dcy هو موزع هوائي 3 / 2  بتحكم يدوي و الأرجاع بنابض

- إشرح معنى 3 / 2 : 3 منافد (فتحات) ، 2 وضعيتين (مربعين)

- أكمل رمز الموزع 3 /2

ب- إستنادا على إشتغال النظام (الوثيقتين 1 و 2 ) نقوم بدراسة جزئية للنظام الآلي لتقطيع الجانبية.

أكمل المخطط  م. و. ت. م. ن  GRAFCET

1 ن                                                                       2 ن

# Text boxes

| رمز الوظيفة | صياغة الوظائف |
| --- | --- |
| FP1 | صناعة قاعدة العلبة |
| FP2 | صناعة جانبية العلبة |
| FP3 | تركيب العلبة (قاعدة + جانبية) |

تحضير الجانبية

تثبيت الجانبية

تقويس الجانبية: FT3

تقديم الجانبية

تقويس الجانبية

1 /7

طاولة 16

2 /7

3 /7

0.2 ن أ- أحسب زاوية  الوحدة للإلتواء θ علما أن:

Io = 38350 mm4   و G = 8 × 104 N/mm2

θ =Mt / (G . Io)= 60 . 103 /(8.104 .38350)

θ =  1.5 .10-5 rd / mm

0.2 ن  ب- أحسب زاوية الألتواء α بالدرجات

اذا كان طول العارضة L = 340 mm

α = L . θ = 340 . 1.5 .10-5= 6.65 .10-3 rd

α =  0.38 °

0.4 ن  جـ - أرسم منحنيات عزم الألتواء Mt  و

الزاوية α بدلالة الطول L

0.2 ن د- أحسب الأجهاد المماسي الأقصى  τ max

τ max = Mt/(Io /(d/2))

τ max = 19.55  N / mm2

Mt

L = 340 mm

Mt

α

4 /7

مقياس :  1: 1

5 /7

تثبيت الصفيحة

6 /7

م. و. ت. م. ن  مستوى 2

م. و. ت. م. ن  مستوى 1

0

1

2

3

4

إنتظار

توصيل الصفيحة

5

تثبيت و تقديم الصفيحة

صفيحة محررة

صفيحة غير محررة

صفيحة مثبتة ومقدمة

0

1

2

3

4

إنتظار

Mt1

5

6

7

8

L0

L0

7 /7

صفيحة محررة

شد الصفيحة وتقديمها

إنتاج علب المصبرات

15

10

3

2

17

J2

J6

J13

J7

J8

برونز

نحاس

قصدير

قصدير9  %

+

+

تقطيع الصفيحة

تفكيك الصفيحة

بداية الدورة

صفيحة محضرة

صفيحة مثبتة

صفيحة مقطعة

Dcy

L11

L21 . L31

C2+              C+3

C+4

L41

C-4

L40

C2-          C 3-

L20 . L30

L20 . L30

C1-

C2+

C+3

L21 . L31

L10

L11

C1+