الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية بكالوريا التعليم الثانوي الشعبة : تقني رياضي فرع : هندسة ميكانيكية المدة : 4 ساعات اختبارالفصل الأول في مادة التكنولوجيا الموضوع : نظام صنع علب المصبرات

يحتوي الموضوع على ملفين: - الملف التقني: الوثائق (1/ 13 ،2/13، 3/13، 4/13، 5/13 ، 6/13) - ملف الإجابة: الوثائق (7/13 ،8/13، 9/13 ،10/13 ،11/13 ،12/13 ، 13 /13) 1-الملف التقني: 1-1 تقديم النظام : يسمح النظام الآلي الممثل بالرسم التخطيطي لتحديد الموقع :الوثيقة 2 بإنتاج علب أسطوانية من الصفائح لتعليب المصبرات(طماطم ، معجون ،....) يتكون النظام الآلي من 3 وحدات على التوالي: وحدة تحضير قاعدة العلبة ، وحدة تحضير جانبية العلبة وحدة تركيب العلبة ( القاعدة + الجانبية ) نكتفي بدراسة وحدة تحضير جانبية العلبة. 1-2 اشتغال النظام: الوثيقة2 صناعة جانبية علب المصبرات تتم على ثلاثة مراحل : تقطيع ، تقويس و تلحيم. 1- تقطيع الجانبية: يتم انتقال الصفائح نحو مركز تحضير الجانبية الذي يسمح بتقطيع الصفائح الى مستطيلات بأبعاد محددة. - بداية الدورة بالضغط على الزر Dcy ، يسمح بوصول الصفيحة بواسطة بساط متحرك. - ضغط الصفيحة على الملتقط L11 يتم تثبيتها بواسطة الدافعتين (C2) و(C3) في نفس الوقت. - ضغط الملتقطين L21 و L31 يتم نزول رأس التقطيع بواسطة الدافعة (C4). - الضغط على الملتقط L41 يؤدي الى صعود رأس التقطيع. - الملتقط L40 يتحكم في تفكيك الصفيحة برجوع الدافعتين (C2) و(C3). - ضغط الملتقطين L20 ، و L30 يؤدي الى: أ- نهاية الدورة اذا تم تحرير الصفيحة. ب- رجوع الدافعة (C1) ، اذا لم تحرر الصفيحة. في هذه الحالة الدافعتين (C2) و(C3) موصولتين بساق الدافعة (C1) ممايسمح بانتقالهما، الضغط على الملتقط L10 نهاية الانتقال. يؤدي الى تثبيت الصفحية من جديد. الملتقطين L21 و L31 يتحكمان في حركة خروج ساق الدافعة (C1) و بالتالي تقدم الصفيحة. الضغط على الملتقط L11 يؤدي الى تقطيع الصفيحة و الدورة تعاد حتى تحرير الصفيحة. 2- تقويس الجانبية: الجانبية المقطوعة تنتقل الى الطاولة المنزلقة بواسطة بساط متحرك و ناقل بالأسطوانات، بعدها يتم تقدم الصفيحة بين أسطوانات التقويس بواسطة الطاولة المنزلقة والدافعة(C5) حتى تتم عملية التقويس. 3- تلحيم الجانبية: الجانبية المقوسة تنقل الى مركز التلحيم. الجانبية الملحمة تخزن نحو مركز التجميع. 1-3 تحديد الملتقطات و المنفدات: L11: يكشف عن خروج ساق الدافعة(C1) وحضور الصفيحة Lo : يكشف عن تحرير الصفيحة Lo: صفيحة محررة ، Lo: صفيحة غير محررة 1-2 منتج محل الدراسة: نقترح دراسة جهاز طاولة منزلقة التي تستعمل في تقديم الجانبية نحو أسطوانات التقويس . المعطيات التقنية: محرك كهربائي سرعته 1500 tr/ min مخفض السرعة مكون من المتسننات الاسطوانية ذات اسنان قائمة (10) – (3) مديول m =2.5 ، Z10=16، Z3=72 برغي التشغيل (2) بلولب واحد خطوته p= 2 mm 3.1 ـ سير الجهاز: انظر الوثائق (4 و 5 ) المحرك الكهربائي(9) ينقل الحركة الى المخفض((10)- (3)) بواسطة القارنة(15) ثم تحول الحركة الى الطاولة(16) بواسطة نظام (برغي – صامولة). 4.1 ـ الموارد: ـ رسم تجميعي للجهاز ( وثيقة 4 ). ـ جدول التعيينات ( وثيقة 5 ) . ـ جداول قياسات المكونات الميكانيكية ( وثيقة6 ). 2- العمل المطلوب: أ ـ دراسة الإنشاء (12 نقطة) 1 . التحليل الوظيفي: - تحديد الوظائف ـ نمذجة الوصلات ـ حساب مميزات عناصر النقل - حساب المقاومة. 2 . التحليل البنيوي ـ تجسيد حلول إنشائية ـ إتمام رسم تعريفي ب ـ دراسة التحضير (08 نقاط) 1. تحضير الصنع 2 . الآليات

| 19 | 1 | حامل الدافعة |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1 | ساق الدافعة C5 |  |  |
| 17 | 1 | صامولة | C 55 |  |
| 16 | 1 | منزلقة | C 55 |  |
| 15 | 1 | قارنة جسيئة |  |  |
| 14 | 1 | وسادة | Cu Sn 9 P |  |
| 13 | 1 | هيكل | EN-GJL-250 |  |
| 12 | 1 | صامولة ذات حزوز |  |  |
| 11 | 1 | وسادة | Cu Sn 9 P |  |
| 10 | 1 | ترس | 36NiCr16 |  |
| 9 | 1 | محرك |  |  |
| 8 | 1 | وسادة | Cu Sn 9 P |  |
| 7 | 1 | هيكل | EN-GJL-250 |  |
| 6 | 1 | مدحرجة ذات دحاريج مخروطية | 100 Cr 6 |  |
| 5 | 1 | مدحرجة ذات دحاريج مخروطية | 100 Cr 6 |  |
| 4 | 1 | حامل | EN-GJL-250 |  |
| 3 | 1 | عجلة مسننة | 36NiCr16 |  |
| 2 | 1 | برغي تشغيل | C45 |  |
| 1 | 1 | قاعدة | EN-GJL-250 |  |
| رقم | عدد | تعيينات | مادة | ملاحظة |
| AR | الاسم: | طاولة منزلقة | السلم:4:1 |
|  | التاريخ: |  | طريقة E |
|  |  | الرقم: |  |  |

أ-  دراسة الإنشاء

1 . التحليل الوظيفي:

1.1 ـ أتمم علبة الوظيفة الإجماليةA0 للنظام:

2.1 ـ لصناعة علب المصبرات هناك ثلاثة وظائف رئيسية ماهي:

3.1 ـ أذكر الحلول التكنولوجية التي تحقق الوظيفة التقنية FT3 على المخطط FAST

..

.

1-4- ماهي وظيفة القارنة (15): ........................................................................

- بماذا تم  توجيه الطاولة (16) في الأنتقال: ............................................

- يتم توجيه العمود (2) بمدحرجتبن KB : ماهو نوع التركيب ، و لماذا؟

التركيب :.................     ، التبرير: ........................................................

1- 5 نمذجة الوصلات :

- أنجز الدورة الوظيفية للطاولة المنزلقة  :

المحرك 9

- أكمل جدول الوصلات التالي :

| القطع | تسمية الوصلة | الرمز |
| --- | --- | --- |
| 2 / 13 |  |  |
| 3 / 2 |  |  |
| 2 / 17 |  |  |
| 1 / 16 |  |  |

- اكمل الرسم التحطيطي الحركي للجهاز

1-6  - التحديد الوظيفي للأبعاد:

- أنجزسلسلة الأبعاد لبعد الشرط (J):

- التوافق بين (2) و (3) هو :6g7H28 Ø علما أن :      ،

أحسب هذا التوافق:

خلوص أقصىJmax=……………………………………………………

Jmin=……………………………………………………                 خلوص أدنى

ما نوع هذا التوافق؟ .....................................

1-7- اختيار المواد: مادة صنع الوسادة (8):  Cu Sn 9 P

ماهي مميزات هذه المادة: ..........................................................................................

إشرح التعيين:                                (Cu  Sn  9  P )

1-8 - دراسة المسننات الأسطوانية ذات الأسنان القائمة (10) – (3):

- أكمل الجدول التالي :

| r | a | h | d | Z | m | العناصر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | العلاقات |
|  |  |  |  | 16 | 2,5 | (10) |
|  |  |  |  | 72 |  | (3) |

- أحسب سرعة الخروج 2N ؟ علما أن : Nm=1500 tr /min

………………………………………………………………………………

N2 = ……….

- أحسب سرعة إنتقال البرغي(2) علما أن خطوته p= 2 mm و بلولب واحد:

V2 = ……………. ,

V2 = …………mm / min

- استنتج المشوارالأقصى لإنتقال الطاولة(16) مستعينا بالرسم التجميعي الوثيقة 4

C = ………. mm

1-9 - مقاومة المواد:

نعتبرالعمود (2) عارضة اسطوانية ذات قطر ( =25 mm d) من الصلب ، تحت ثاثير الالتواء البسيط

بحيث عزم الالتواء: Mt = 60 N.m

2- الدراسة البنيوية:

2-1 الدراسة التصميمية: مستعينا بجدول القياسات الميكانيكية

نقترح توجيه العمود (10) بمدحرجتين BC .

اكمل تركيب المدحرجتين  مع تحقيق الكتامة ووضع التوافقات المناسبة.

2-1 أكمل الرسم التعريفي للصامولة (17) مع وضع الأبعاد الوظيفية ، السماحات الهندسية و الخشونة،

و أكمل المقطع A-A

ب- الدراسة التحضيرية:

1- تكنولوجيا طرق الصنع:  نقترح دراسة صنع العمود - ترس (10) بسلسلة متوسطة ، 100 قطعة شهريا ،

السمك الإضافي للتشغيل 2 mm ،  المادة:  36 Ni Cr 16، الخام حدادة القالب.

أ- إشرح مبدأ حدادة القالب: .......................................................................................................................

ب- أكمل السير المنطقي للصنع

| المرحلة | العمليات | المنصب |
| --- | --- | --- |
| 100 |  |  |
| 200 | (1) ،(2)،(3) |  |
| 300 | (4) ، (5) ، (6) |  |
| 400 | (7) | تفريز |
| 500 |  |  |

جـ -  أنجز عقد المرحلة 200 لتشغيل السطوح (1) ، (2)، (3):

- حدد الوسائل المستعملة:

الآلة: ..................

الوضعية السكونية (الأزوستاتية): شكل 2

أبعاد الصنع

أدوات القطع و المراقبة

حساب شروط القطع

N = ……………….                         Vf = …………..

| رقم | عمليات | أدوات | عناصر |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | القطع | المراقبة | القطع | التمريرة |
|  |  |  |  | Vc | N | f | Vf |
| 201 | تسوية (1) Cf1 = |  |  | 80 |  | 0.2 |  |
| 202 | خراطة (2)، (3) Cf2 = , Cf3 = |  |  | 80 |  | 0.2 |  |

2- تكنولوجيا الأنظمة الآلية:

أ- زر بداية الدورة Dcy هو موزع هوائي 3 / 2  بتحكم يدوي و الأرجاع بنابض

- أشرح معنى 3 / 2 : .....................................................................................................

- أكمل رمز الموزع 3 /2

ب- إستنادا على إشتغال النظام (الوثيقتين 1 و 2 ) نقوم بدراسة جزئية للنظام الآلي لتقطيع الجانبية.

أكمل المخطط  م. و. ت. م. ن  GRAFCET

# Text boxes

| المحركات | ملتقطات | الدافعات |
| --- | --- | --- |
|  | خروج الساق | دخول الساق |  |
| Mt1 | L11 | L10 | C1 |
| Mt2 | L21 | L20 | C2 |
| Mt3 | L31 | L30 | C3 |
| Mt4 | L41 | L40 | C4 |
|  | L51 | L50 | C5 |

6 /13

تقديم الجانبية

تقويس الجانبية: FT3

تثبيت الجانبية

تحضير الجانبية

5 /13

حلقات مرنة للأجواف

حلقات مرنة للأعمدة

| رمز الوظيفة | صياغة الوظائف |
| --- | --- |
| FP1 | .................................................... |
| FP2 | .................................................... |
| FP3 | .................................................... |

4 /13

Mt

1 /13

8 /13

قياسات المكونات الميكانيكية

10 /13

طاولة 16

9 /13

محرك

5

انتظار

4

3

2

1

0

شكل 2

12 /13

11 /13

7 /13

برغي

انطلاق الدورة

شد الصفيحة وتقديمها

توصيل الصفيحة

صفيحة محررة

تقويس الجانبية

2- ملــــــــف الأجوبــــــــــــــــــــة

3 /13

Mt

L = 340 mm

α

أ- أحسب زاوية  الوحدة للإلتواء θ علما أن:

Io = 38350 mm4   و G = 8 × 104 N/mm2

θ =  …………….

θ =  …………… rd / mm

ب- أحسب زاوية الألتواء α بالدرجات

اذا كان طول العارضة L = 340 mm

α =  …………..

α =  ………….. °

جـ - أرسم منحنيات عزم الألتواء Mt  و

الزاوية α بدلالة الطول L

د- أحسب الأجهاد المماسي الأقصى  τ max

τ max = …………..

τ max = …………..  N / mm2

مقياس :  1: 1

مقياس :  1: 1

الجانبية

الطاولة

المنزلقة

آ لة التقويس

بساط ناقل بالاسطوانات

صفيحة مثبتة ومقدمة

5

انتظار

4

3

2

1

0

6

7

8

L0

L0

م. و. ت. م. ن  مستوى 1

م. و. ت. م. ن  مستوى 2

صفيحة محررة

صفيحة غير محررة

تثبيت و تقديم الصفيحة

Mt1

13 /13

البساط المتحرك

الجانبية

الفك الثابث

الأداة

الصفيحة

C2

راس ألة القص

نظام صنع علب المصبرات

2 /13